## Slide 1
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
2024г.

## Slide 2: Описание методов и алгоритмов расчетов воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитных полей
При численном моделировании ЭМС, как правило, решаются две задачи:
определение наведенных в конструкции и цепях связи напряжений и токов (уравнения Максвелла);
расчет реакции электронных схем (уравнения Кирхгофа).
Соответственно, используются две принципиально различные программы.
Возможно показать, что две указанные задачи решаются с помощью одной программы для ЭВМ. Тем самым, возможно реализовать сквозной расчет ЭМС: от параметров поля (включая расчет экранного эффекта) до токов и напряжений на элементах электронных схем.
Обычно наведенные в конструкции токи и напряжения определяются исходя из уравнений Максвелла в интегральной форме:
- единичный вектор, тангенциальный к поверхности S;
- напряженность внешнего воздействующего поля;
- плотность наведенных токов.
(1)

## Slide 3: Описание методов и алгоритмов расчетов воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитных полей
В уравнении (1) только одно неизвестное – вектор плотности токов, которое, как правило, описывается посредством базисных RWG-функций.
Однако, при таком подходе возможны проблемы на низких частотах из-за члена пропорционального , где .
В общем случае для электродинамического моделирования объектов целесообразно использовать систему интегральных уравнений типа (2):
(2.1)
(2.2)
временная область
временная область
– суммарная напряженность электрического поля в произвольной точке;
– падающее электрическое поле;
– наведенная на объектах плотность токов и зарядов;
– скорость света в среде;
– проводимость, диэлектрическая и магнитная проницаемости среды;
– наведенный потенциал;
– расстояние от точки существования токов (зарядов) до точки, в которой ищется поле

## Slide 4: Описание методов и алгоритмов расчетов воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитных полей
Преимущества данной системы уравнений состоят в следующем:
отражает реальные физические свойства объекта (учитывает распределение не только токов, но и зарядов, и потенциалов);
в процессе расчета контролируется потенциальная часть электрического поля и условия равенства дивергенции накопленным зарядам.
При расчетах, например, идеально-проводящих систем, объект разбивается на N – элементарных участков (как правило, прямоугольных). В каждом элементе разбиения наведенные токи и заряды считаются кусочно-постоянными, усредненными по поверхности участка (возможно применение и иных базисных функций). Соответственно, система интегральных уравнений может быть приведена к системе алгебраических уравнений типа (3), предварительно проинтегрировав по длине элементарного участка:

## Slide 5: Описание методов и алгоритмов расчетов воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитных полей
временная область
частотная область
(3.1)
(3.2)
Рисунок 1 – к системе уравнений (3)

## Slide 6: Описание методов и алгоритмов расчетов воздействия на радиоэлектронную аппаратуру электромагнитных полей
Введем полные токи и заряды на площадках i и n:
аналогично
Индексы x, y, z обозначают соответствующие направления в декартовой системе координат.
Систему уравнений (3) возможно интерпретировать как описание эквивалентной электрической схемы с ячейкой типа (для элемента разбиения – n):
Рисунок 2 – Эквивалентная схема
– индуктивность элемента разбиения n (в направлении x);
– емкость элемента разбиения n;
– ЭДС взаимоиндукции, наводимая на элементе n, токами по всем остальным элементам разбиения
– ЭДС (потенциал), наводимая на элементе n зарядами на всех остальных элементах;
– ЭДС на элементе n, наведенная внешним полем
(в направлении x)

## Slide 7: Моделирование ЭМС. Эквивалентные электрические схемы. Квазистационарные процессы
Для случая идеально-проводящих объектов (интеграл по объему трансформируется в интеграл по поверхности S), разбивая поверхность S на элементарные прямоугольники и взяв интеграл по контуру элемента поверхности Si, получим:
(4)
а) – элемент модели поверхности
б) – элемент эквивалентной схемы
Рисунок 3 – к уравнению (4)
7

## Slide 8: Моделирование ЭМС. Эквивалентные электрические схемы. Квазистационарные процессы. LC - параметры
Токи на всех соседних элементах поверхности Sк наводят на элементе Si ЭДС взаимоиндукции:
(в направлении x)
(в направлении y)
Наведенная внешним вихревым полем Eв электродвижущая сила (ЭДС):

## Slide 9: Моделирование ЭМС. Эквивалентные электрические схемы. Квазистационарные процессы
В целом фрагмент эквивалентной в квазистационарном приближении уравнению (4) схемы для расчета наведенных на поверхности S идеально-проводящего тела вихревой компонентой напряженности электрического поля Eв выглядит согласно рисунку 4:
Рисунок 4 – эквивалентная схема для расчета наведенных на поверхности S идеально-проводящего тела вихревой компонентой напряженности электрического поля Eв
- ЭДС, наведенное на элементе внешним полем;
- ЭДС взаимоиндукции.

## Slide 10: Моделирование ЭМС. Эквивалентные электрические схемы. Квазистационарные процессы
Второе уравнение для потенциальной компоненты электрического поля: суммарная (внешняя и наведенная) тангенциальная компонента электрического поля на поверхности идеального проводника равняется нулю, имеет вид:
(5)
Учитывая, что разбивая поверхность S на элементарные участки Si и полагая, что плотность зарядов в пределах Si постоянной (возможно использование иных базисных функций), вводя полный заряд Si, равный получаем:
или, усредняя по Si:

## Slide 11: Моделирование ЭМС. Эквивалентные электрические схемы. Квазистационарные процессы
Интегрируя уравнение (5) по кривой между точками i и k на поверхности S получаем:
Соответствующая эквивалентная электрическая схема представлена на рисунке 6:
Рисунок 5 – Эквивалентная электрическая схема
- разность потенциалов внешнего поля между элементарными площадками на поверхности S объекта;
- емкость элементарной площадки Si
- потенциал, наведенный на площадке Si зарядами на всех остальных площадках поверхности.

## Slide 12: Телеграфные уравнения
Для описания электродинамических процессов (наведенных токов и напряжений) в длинных линиях эффективны телеграфные уравнения особенно для исследований внутренней ЭМС технических объектов.
Эти уравнения вытекают из общей постановки задачи в виде интегральных уравнений с учетом следующих условий:
Расстояние между проводами существенно меньше характерных длин волн исследуемых процессов, провода расположены (хотя бы на отдельных отрезках) параллельно;
Длина линий существенно больше длин волн;
Суммарный ток в сечении линий (в одну и другую стороны) равен нулю.
Суммарный заряд в сечении линии (заряд элементарного участка) равен нулю.
С учетом этих условий линию можно разбить на ряд элементарных участков длиной менее длины волны. С учетом условий (3) и (4) взаимодействием между элементарными участками можно пренебречь.

## Slide 13
Рисунок 6 – Схема индуктивных и емкостных связей
– индуктивность участка Ln провода;
– ЭДС взаимоиндукции наведенная на провод n токами по всем остальным проводам данного участка линии;
– емкость участка Ln провода;
– потенциал, наведенный на проводе n зарядами на остальных проводах данного участка линии.

## Slide 14: Заключение
В итоге для моделирования ЭМС РЭА выбраны интегральные уравнения Максвелла, содержащие заряды (через ) и потенциальную часть напряженности электрического поля .
В качестве базисных предложены кусочно-постоянные функции, соответствующие усредненным по элементарным площадкам значениям токов, зарядов и потенциалов Значение заменяется разностью потенциалов отдельных площадок.
Для построения системы алгебраических уравнений используются законы Кирхгофа и модели объектов в виде эквивалентных электрических схем. При этом, нестационарные процессы описываются с применением запаздывающих по времени (с учетом конечной скорости взаимодействия) ЭДС.
Низкочастотные квазистационарные процессы описываются раздельными уравнениями для вихревой и потенциальной части напряженности электрического поля что значительно упрощает расчет наведенных токов и напряжений. Представлены частные случаи эквивалентных электрических схем для потенциальной и вихревой компонент электрического поля.

## Slide 15: Заключение
Предложенные методы и алгоритмы весьма эффективны и для моделирования внутренней электромагнитной совместимости РЭА. При этом взаимовлияние одних устройств на другие описывается с применением понятий паразитных индуктивных и емкостных связей, вычисляемых из интегральных уравнений в представлении эквивалентных электрических схем.
Для расчета эквивалентных интегральным уравнением электрических схем, описывающих электромагнитные процессы в конструкции РЭА, возможно применение программ типа «Логос-АРС», предназначенных для расчета электронных схем. Таким образом реализуется процесс сквозного расчета ЭМС.
Исходя из интегральных уравнений Максвелла, сформулированы телеграфные уравнения для расчета процессов в длинных линиях. Приведены формулы для расчета L, C – параметров. Определены условия применимости телеграфных уравнений.

## Slide 16
Спасибо за внимание