## Slide 1
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ ПРИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Проведение испытаний
Докладчик:
А. А. Дудунов
Начальник ИЛ ЭКБ

## Slide 2
Физический механизм заряжения КА в космической плазме
– электронный и ионный токи плазмы;
– коэффициенты истинной вторичной электронной эмиссии, отражения электронов, ионно-электронной эмиссии;
– ток фотоэлектронной эмиссии.

## Slide 3
Физический механизм заряжения КА в космической плазме
Поток положительных ионов (протонов) плазмы.

## Slide 4
Физический механизм заряжения КА в космической плазме
Поток положительных ионов (протонов) плазмы.
Поток электронов плазмы.

## Slide 5
Физический механизм заряжения КА в космической плазме
Поток положительных ионов (протонов) плазмы.
Поток электронов плазмы.
Поток истинно вторичных электронов.

## Slide 6
Физический механизм заряжения КА в космической плазме
Поток положительных ионов (протонов) плазмы.
Поток электронов плазмы.
Поток вторичных электронов, выбиваемых с поверхности падающими ионами.
Поток истинно вторичных электронов.
Солнечное ультрафиолетовое излучение.
Поток фотоэлектронов.

## Slide 7
Разность потенциалов на границе свет-тень
Поток положительных ионов (протонов) плазмы.
Поток электронов плазмы.
Поток фотоэлектронов.

## Slide 8
Эквивалентная схема накопления заряда на поверхности КА
- сопротивление поверхностной проводимости.
- сопротивление объемной проводимости.
- Емкость участка КА площадью = 1 см2

## Slide 9
Накопления заряда на поверхности диэлектрика при облучение его потоком электронов

## Slide 10
Методы антистатической защиты на внешних поверхностях КА

## Slide 11
Методы антистатической защиты на внешних поверхностях КА
1.Создание диэлектрических материалов и покрытий с заданными свойствами, имеющими в частности, достаточно высокую собственную проводимость.
2.Использование плазменных средств нейтрализации электрического заряда.
Рисунок 1 – Зависимость разности потенциалов от удельного объемного сопротивления диэлектрика

## Slide 12
Методы антистатической защиты на внутренних поверхностях КА
Применение электроотрицательного газа (ЭОГ)
- энергетический уровень валентной зоны;
- уровень Ферми;
- энергетический уровень зоны проводимости;
- ширина запретной зоны;
- энергия электронного сродства диэлектрика;
- энергия электронного сродства ЭОГ;
ф – работа выхода электрона.
Рисунок 2 – Механизм влияния ЭОГ на ЭСР